Comment etablir une liste de  matériel indivis

Cours Etude de Prix

# DEMARCHE

## 1/ 1er etape

Faire un récapitulatif du devis quantitatif.

## 2/ 2em etape

Dresser la liste qualitative et quantitative des quantités à exécutées.

## 3/ 3èm ETAPE

Dresser la liste qualitative du matériel à utiliser pour exécuter ces travaux.

# Cas présent

- Du matériel de fabrication de béton.

- Du matériel de transport de béton.                    Béton

- Du matériel de mise en œuvre de béton.

- Du matériel de fabrication du coffrage.

- Du matériel de transport du coffrage.                    Coffrage

- Du matériel de mise en œuvre du coffrage

- Du matériel pour façonner les aciers.

- Du matériel de transport les aciers.                         Acier

- Du matériel pour mettre en œuvre les aciers.

## 4/4ém etape

Déterminer le temps alloué à chaque poste.

# Cas présent

- Travaux de béton : 2 mois environ..

- Travaux de coffrage : 2 mois environ.

- Travaux des aciers: 2 mois environ.

## 5/5em etape

Se renseigner sur les possibilités du parc matériel de l’entreprise.

## 6/6em etape

Dresser la liste nominative du matériel sur chantier en fonction du rendement des engins et des possibilités du parc.

-  Fabrication du béton : une (1) bétonnière RICHIER 330 l/gâchée avec tambour basculant et skip

- Transport du béton : une (1) pelle POCLAIN T équipée en flèche grue de 8,00m et – deux (2) benne de 350l.

- Mise en œuvre du béton : deux (2) vibreurs électriques.

- Fabrication du coffrage : une (1) scie circulaire électrique.

- Transport du coffrage : C.F transport béton.

- Mise en œuvre du coffrage : des serre-joints.

- Façonnage des aciers : une (1) cisaille à main, une (1) coudeuse, une (1) cintreuse.

- Transport des aciers : C.F transport béton.

- Mise en œuvre des aciers : idem transport (s’il y a lieu).

- Transport des éléments préfabriqués et briques : C.F béton (s(il y a lieu).

## 7/7em étape

Dresser la liste nominative du matériel indivis.

- Pelle POCLAIN TY45 avec équipement flèche-grue.

- Scie circulaire.

- Une voiture de service.

- Un transformateur de sécurité 24V.